## Slide 1: Савчук Кирилл Владимирович Выпускная квалификационная работа «Станок токарный универсальный повышенной точности» направление подготовки 15.04.05 – Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (магистерская программа «Металлообрабатывающие станки») Научный руководитель: Кочетков Денис Викторович, кандидат технических наук, доцент

## Slide 2
Цель работы: разработать конструкцию токарного универсального станка с программным управлением с применением теории анализа множеств вариантов компоновок токарных станков
Научная новизна: Разработана модель позволяющая оценивать влияние погрешностей изготовления и сборки основных элементов станка на показатели по точности.
Практическая ценность: разработана конструкция токарного универсального станка с ЧПУ на основе анализа множеств вариантов компоновок, состоящего из следующих основных узлов привода главного движения, привода подач и противошпинделя выполненного как мотор-шпиндель; позволяющего увеличить номенклатуру обрабатываемых деталей обрабатываемых на станках токарной группы.

## Slide 3
Обозначение координатных осей и движений
Пример компоновки консольного вертикально-фрезерного станка
Пример компоновки токарного станка

## Slide 4: Примеры кинематических групп
Простые кинематические группы
Сложные кинематические группы

## Slide 5: Схема использования модулей в проектировании и изготовлении станков с ЧПУ различного назначения

## Slide 6: Для достижения цели работы следует решить ряд задач:
Выполнить анализ вариантов существующих токарных станков с применением теории анализа компоновок станков.
Разработать конструкцию привода главного движения токарного универсального станка с ЧПУ отвечающего результатам анализа компоновок станков.
Разработать привод подач токарного станка с ЧПУ отвечающего анализу компоновок станков.

## Slide 7: Компоновка №1 токарного станка по типу модели 16К20Ф3
Компоновочная схема
Общий вид станка
Структурная формула компоновки:
Типовая деталь

## Slide 8: Компоновка №2 токарного станка с двумя суппортами
Компоновочная схема
Общий вид станка
Структурная формула компоновки:
Типовая деталь

## Slide 9: Компоновка №3 токарного обрабатывающего центра
Компоновочная схема
Общий вид станка
Структурная формула компоновки:
Типовая деталь

## Slide 10: Компоновка №4 токарного обрабатывающего центра по типу модели TNK 28 (TRAUB)
Компоновочная схема
Общий вид станка
Структурная формула компоновки:
Типовая деталь

## Slide 11: Компоновка №5 токарного обрабатывающего центра по типу модели TNK 26 (TRAUB)
Компоновочная схема
Общий вид станка
Структурная формула компоновки:
Типовая деталь

## Slide 12
График частот вращения шпинделя привода главного движения
Кинематическая схема привода главного движения

## Slide 13: СИЛОВОЙ РАСЧЕТ ПРИВОДА ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ
Кинематическая схема привода
Эпюры изгибающих моментов
«Свертка» привода главного движения
Направления действия сил в зацеплении, углы приложения и смещения данных сил относительно начала вала

## Slide 14: ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИВОДА ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ
График податливости
График декремента

## Slide 15: Конструкция привода главного движения
Технические характеристики:
Диапазон регулирования | 34
Мощность двигателя | 11 кВт
Номинальная частота вращения электродвигателя | 1500 об/мин
Максимальная частота вращения шпинделя | 8000 об/мин
Минимальная частота вращения шпинделя | 250 об/мин
Максимальное давление в гидроцилиндре | 0,2 МПа
Диапазон регулирования при постоянной мощности | 400-8000 об/мин
Диапазон регулирования при постоянном моменте | 250-400 об/мин
Общий вид коробки скоростей

## Slide 16: Конструкция привода главного движения
Механизм переключения скоростей в разрезе: 1-крышка; 2-корпус-цилиндр; 3-поршень; 4-крышка; 5-уплотнение; 6-шток; 7-гайка; 8-водило; 9-шайба; 10-гайка.

## Slide 17: СИЛОВОЙ РАСЧЕТ МОТОР-ШПИНДЕЛЯ
Расчетная схема шпиндельного узла и графики изгибающих моментов
Расчетная схема шпинделя на жесткость

## Slide 18: ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МОТОР-ШПИНДЕЛЯ
Весовая (импульсная) функция
Переходная функция

## Slide 19: ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МОТОР-ШПИНДЕЛЯ
Частотных характеристик ЛАЧХ и ЛФЧХ

## Slide 20: Мотор-шпиндель
Общий вид мотор-шпинделя
Корпус мотор - шпинделя: 1 - канал отвода смазывающей жидкости; 2 - канал подвода смазывающей жидкости; 3 - канал для охлаждения мотора

## Slide 21: Мотор-шпиндель
Конструкция передней опоры шпинделя: 1 - радиально - упорный шарикоподшипник; 2,3 - кольца; 4 - втулка; 5 - фиксатор; 6 - гайка
Конструкция задней опоры шпинделя: 1 - втулка; 2 - комплект тарельчатых пружин; 3 - радиально - упорный шарикоподшипник; 4,5 - кольца; 6 - втулка; 7 - гайка

## Slide 22: Мотор-шпиндель
Общий вид компоновки шпиндельного узла
Схема крепление ротора на шпинделе: 1 – гайка; 2 – короткозамкнутый ротор; 3 – шпиндель; 4 – втулка; 5 – втулка; 6 – коническое кольцо; 7 – втулка

## Slide 23: Технические характеристики мотор-шпинделя
Корпус | Гильза с фланцевым креплением
Рабочее положение | Горизонтальное
Номинальная мощность | 11 кВт
Максимальная частота вращения | 8000 об/мин
Минимальная частота вращения | 80 об/мин
Частота питающего тока | 2,5 – 300 Гц
Смазка подшипников | Централизованная маслом ИГП-18. ТУ 38. 101. 413-97. Тонкость фильтрации 0,005мм. Количество смазки 100-200 см/мин.
Изоляция обмотки статора EN 60034-1 (IEC 600034-1) | Класс нагревостойкости F для температуры охлаждающего средства +25 °C (77 °F)
Способ защиты | IP44
Рекомендуемая температура охлаждающего средства на входе, приблизительно. | +25 °C (в зависимости от окружающей температуры)
Водяное охлаждение | макс. 5 бар, 10 л/мин макс. 25% средства защиты от коррозии Степень фильтрации 100 мкм
Габаритные размеры, мм: | 
Длина | 540
Диаметр фланца Диаметр гильзы | 270 216

## Slide 24: ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Проведен литературный обзор методики анализа множества вариантов компоновок металлообрабатывающих станков; современной конструкции станков построенных по модульному принципу.
Анализ множества вариантов компоновок токарных станков показал, что наиболее распространены станки, описываемые пятью вариантами компоновок. По результату анализа была определена компоновка проектируемого станка.
Спроектирован и рассчитан привод главного движения станка. Для этого выполнен кинематический, силовой и динамический расчет привода главного движения.
Спроектирована конструкция мотор-шпинделя. Рассчитана электрическая составляющая мотор-шпинделя. Проведен силовой, жесткостной и динамический расчет шпиндельного узла мотор-шпинделя.